Grille d'analyse par les DREAL d'une analyse coût-bénéfices (ACB) pour les projets PAPI et PSR devant être soumis à labellisation

Dans un premier temps, une grille d'analyse permet à la DREAL de vérifier la complétude de l'ACB et sa conformité par rapport au cahier des charges.

Dans un deuxième temps, des éléments qualitatifs complémentaires au résultat de l'ACB sont demandés pour estimer finalement si l'ACB est favorable ou non pour ce projet.

1) Grille d'analyse

| Eléments d'évaluation à produire selon le cahier des charges PAPI | Vérification de la présence des éléments (Oui/Non/Partiel) | Critère de conformité avec le cahier des charges | Conformité avec le cahier des charges (Oui/Non/Partiel) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scénarios d'aménagement et mesures étudiées (description, localisation des mesures et périmètre d'action) |  | Pour les mesures choisies: A minima les mesures structurelles |  |
| Périmètre géographique retenu (choix à justifier) |  | A minima celui correspondant à l'emprise maximale des scénarios d'inondation considérés |  |
| Scénarios d'inondation pris en compte (choix à justifier) |  | A minima les 3 scénarios suivants: - Evènement fréquent (si possible celui créant les premiers dommages) - Evènement de probabilité moyenne (T ≥ 100 ans) - Evènement de faible probabilité ou évènement extrême |  |
| Types d'enjeux considérés |  | A minima les catégories suivantes: - les logements - l'activité économique (hors agriculture) - l'activité agricole - les équipements publics |  |
| Types de dommages considérés |  | A minima les dommages directs tangibles |  |
| Horizon temporel (choix à justifier) |  | Maximum 50 ans |  |
| Description des méthodes et sources de données mobilisées |  | Expliquer si c'est le cas les raisons pour avoir choisi une autre méthode que la méthode type proposée (annexes techniques) |  |
| Présentation du coût des mesures de prévention |  | - Coûts d'investissement - Coûts de fonctionnement annuels |  |
| Présentation des bénéfices attendus pour chaque catégorie d'enjeux et pour chaque scénario d'inondation considéré |  | Dans chaque cas: - Localisation des enjeux (cartographie) - Dommages avec et sans aménagement |  |
| Synthèse des bénéfices attendus: calculs du dommage moyen annuel (DMA) avec et sans mesures, puis des dommages évités moyens annuels (DEMA) à fournir |  | Le résultat de l'ACB devra être fourni sous la forme de la valeur actualisée nette (VAN) et du rapport bénéfice total actualisé / coût total actualisé (B/C) |  |
| Analyse de sensibilité des résultats |  | Variations des données d'entrée et effets sur le résultat |  |

Conclusions de la grille d'analyse:

- sur la complétude par rapport au cahier des charges:

- sur la conformité aux critères du cahier des charges:

- Résultat de l'ACB:

VAN =

B/C   =

Estimation de l'incertitude sur le résultat d'après l'analyse de sensibilité en prenant le paramètre le plus sensible:

2) Résultats intermédiaires (qualitatifs et quantitatifs):

DMA avec mesure =

DMA sans mesure =

DEMA = (DMA sans mesure) – (DMA avec mesure) =

Dommages résiduels = (DMA avec mesure) / (DMA sans mesure) =

Commentaires sur les dommages résiduels:

Répartition des bénéfices/pertes, géographique et par nature d'enjeux (le qui perd, qui gagne?):

3) Eléments qualitatifs complémentaires

Même si le résultat de l’ACB est négatif, d’autres critères non monétarisables et donc non pris en compte dans l’ACB à ce stade tels que les bénéfices environnementaux, sociaux ou sur le patrimoine culturel peuvent justifier malgré tout de l’intérêt du projet. A l'inverse si le résultat de l'ACB est positif, le projet peut ne pas être justifié en raison des inconvénients qu'il comporte sous ces divers aspects.

Mentionner ici ces éléments:

4) Conclusion

Rappeler ici si l'ACB est complet et conforme au cahier des charges:

Si non, indiquer les compléments ou modifications à apporter:

Si oui, compte-tenu du résultat de l'ACB associé à son incertitude, des résultats intermédiaires et des éléments qualitatifs complémentaires, estimer si l'ACB est favorable ou non pour ce projet:

# Footnotes

On pourra se reporter au guide d'accompagnement du Cepri pour les définitions (lexique)

On pourra se reporter au guide d'accompagnement du Cepri dans la partie “Comment interpréter une ACB”

On pourra se reporter au guide d'accompagnement du Cepri dans la partie “Comment interpréter une ACB”