## Slide 1
Grézieu-la-Varenne
Pollution trichloroéthylène (TCE) et
tétrachloroéthylène (PCE)
Réunion 27 août 2020

## Slide 2
Population générale : principales voies d’exposition et niveaux d’exposition
Voies d’exposition
en dehors de situations de forte contamination de l’eau, la voie respiratoire (inhalation) contribue le plus à l’exposition (surtout à l’intérieur des logements)
lors de l’utilisation d’eau fortement contaminée au TCE, 3 voies d’exposition lié à l’usage de l’eau : ingestion (environ 50 % de l’exposition), inhalation, contact cutané (≤ 5 % de l’exposition) .
 | Médiane (50 % des logements avec des concentrations supérieures) | Percentile 95 (5 % des logements avec des concentrations supérieures)
TCE | 1 µg/m3 (0,0002 ppm) | 7,3 µg/m3
PCE | 1,4 µg/m3 | 7,3 µg/m3
Eaux d’alimentation (contrôle sanitaire 2013 en France)
TCE : 4 sur 27 925 résultats > 10 µg/L (2 résultats > 20 µg/L = valeur guide OMS)
PCE : 32 sur 27923 résultats > 10 µg/L (aucun > 40 µg/L = valeur guide OMS)
Air intérieur dans les logements (campagne OQAI 2003-2005)

## Slide 3
Effets sanitaires pour des expositions chroniques décrits dans la littérature (études toxicologiques ou épidémiologiques chez des professionnels exposés par inhalation)
 | Effets non cancérogènes | Effets cancérogènes
TCE | Sur les reins, le système nerveux central (céphalées, troubles de la mémoire…) le foie le système immunitaire | Cancérigène certain (CIRC) ou probable (UE) Cancer du rein (avéré) Lymphome non hodgkinien (suspecté) Cancer du foie et des voies biliaires (suspecté)
PCE | Sur les reins, le système nerveux central (troubles de la mémoire, perte de la vision des couleurs, augmentation du temps de réaction…) | Cancérigène probable (CIRC) ou possible (UE)
Valeurs limites d’exposition en milieu professionnel (dans l’air)
 | VLEP (8h) | VLCT (court terme)
TCE (date d’il y a 30 ans) TCE (Proposition 2017 ANSES) | 405 mg/m3 (75 ppm) 40 mg/m3 (7,5 ppm) | 1 080 mg/m3 (200 ppm) 200 mg/m3 (35 ppm)
PCE (2012) | 138 mg/m3 (20 ppm) | 275mg/m3 (40 ppm)
Etudes épidémiologiques portant sur des professionnels exposés à plusieurs centaines de ppm (milliers de mg/m3)

## Slide 4
Valeurs guides et normes en population générale
Eau
Norme eau potable : TCE + PCE = 10 µg/L
Valeurs guides OMS :
  TCE = 20 µg/L (=> exposition vie entière inférieure à la dose journalière tolérable et excès de risque de cancer ERI d’environ 1. 10-6)
  PCE = 40 µg/L (=> exposition vie entière inférieure à la dose journalière tolérable et excès de risque de cancer ERI d’environ 5. 10-6)
Valeur guide dans l’air intérieur(VGAI- ANSES)
 | VGAI court terme (exposition de 1 à 14 jours) | VGAI intermédiaire (exposition de 14 jours à 1 an) | VGAI long terme (exposition vie entière)
TCE (2019) |  | 3,2 µg/m3 | 1 µg/m3 (ERI = 1. 10-6) 10 µg/m3 (ERI = 1. 10-5)
PCE (2010) | 1 380 µg/m3 |  | 250 µg/m3
Elaboration
Doses avec effets observés
Application de facteurs de sécurité / Modélisation
Doses d’exposition tolérable
Valeurs guides / Normes dans les milieux (air, eau)

## Slide 5
Pollution aux solvants chlorés sur collège et crèche à Vincennes (Val de Marne)
Construction sur ancien site industriel (fabrication œillets métalliques)
Eaux souterraines
Au droit de la zone source : TCE = 39 mg/L ; PCE = 19 mg/L
Air intérieur sur collège et crèche (salles de classes, réfectoire)
TCE : <0,3 µg/m3 à 55 µg/m3
PCE : 0,6 µg/m3 à 432 µg/m3
Dans les logements riverains => concentrations inférieures aux limites de détection ou de quantification.
Eau du robinet
Collège : TCE < 0,5 µg/L ; PCE = 1,1 à 1,5 µg/L
Crèche : TCE = 6,1 µg/L ; PCE = 8,2 µg/L
Evaluation des risques
Survenue d’effets non cancérigènes exclue
Excès de risque individuel de cancer inférieur à 1. 10-5 pour élèves ; au maximum de 4,5. 10-5 pour certains personnels
Pas de possibilité de faire une étude épidémiologique : 0,008 cas de cancers du rein en excès attendu versus 160 cas de cancers du rein normalement attendus sur 12572 personnes exposées.
Pas de possibilité de doser des biomarqueurs dans l’organisme (TCE sanguin ou urinaire, PCE exhalé ou sanguin) car durée de vie courte (quelques heures à quelques jours)