## Slide 2
Révision du SCoT Métropole Savoie
Profil énergétique du territoire du SCoT Métropole Savoie
Gisements d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables
Eléments de choix des scénarios énergétiques
Suites de l’étude
2 – Planification énergétique

## Slide 3
Pourquoi ?
En réponse aux engagements européens et nationaux : 3x20, 23% EnR, facteur 4, transition énergétique…
En réponse au Grenelle : Le Grenelle de l’environnement demande au SCoT de :
Tenir compte des objectifs d’amélioration de performance énergétique.
Définir les conditions pour la maitrise de l’énergie et sa production à partir de sources renouvelables.
Dans le cadre de l’évaluation du SCoT : Métropole Savoie a axé l’évaluation de son SCoT sur la notion de trois gisements : le gisement foncier, le gisement « humain » et le gisement énergétique.
Aujourd’hui le SCoT de Métropole Savoie ne possède aucun chapitre dédié à l’énergie.
Planification énergétique le volet énergie du SCoT

## Slide 4
Comment ?
1- Rédiger le volet énergétique du SCoT - le SCoT apportera une solution partielle (informations et orientations) :
Mise en place d’une politique énergétique volontariste (validation COPIL)
Démarche initiée dans un souci d’opérationnalité et de bénéfices partagés par tous les acteurs du territoire.
2- La politique énergétique passera par :
Des recherches d’économies d’énergies
Une optimisation des gisements et notamment des EnR
Mais aussi des choix d’aménagement du territoire
Planification énergétique le volet énergie du SCoT

## Slide 5
Comment ?
Phase 1 : Etat des lieux des consommations énergétiques actuelles (réalisé)
Phase 2 : Etat des lieux du potentiel énergétique : les gisements (réalisé)
Phase 3 : Politique énergétique - fonctionnement et aménagement du territoire
Phase 4 : Spatialisation et préconisations pour la mise en œuvre de la politique énergétique
Phase 5 : Rédaction du « volet énergie » du SCoT
Les rendus seront à plusieurs échelles :
Celle du SCoT
Celle des sous secteurs du SCoT : Nord, Centre et Sud
Celle des pôles préférentiels
Publics cibles :
Les collectivités
Les activités économiques y compris l’agriculture
Les ménages
Planification énergétique le volet énergie du SCoT

## Slide 6
Financement étude
Planification énergétique le volet énergie du SCoT
COPIL
Financement poste
Financement d’outils
Financement de l’étude
COTECH
GEREF
Assistant technique
Bureau d’études
TEPOS
MODEOS
Étude solvabilité des ménages de Métropole Savoie
Mutualisation avec :
Notes: COPIL = MS, RA, élus des agglos
COTECH = MS, TEPOS, MDP, SDES, CG, RAEE, DDT, ADEME
GEREF = ErDF, GEF, DREAL, OREGES, Air rhone alpes, Chambre agri, CAUE, parc d’activités, ASDER, OPAC, OCV, Placo, alpina….

## Slide 7
A | Profil énergétique du territoire du SCoT Métropole Savoie
B | Gisements d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables
C | Eléments de choix des scénarios énergétiques
D | Suites de l’étude
Notes: Dire que les hypothèses ont été validées en CoTech et CoPil

## Slide 8: A. Profil énergétique du territoire du SCoT Métropole Savoie
Périmètre élargi
1. Consommation d'énergie  2. Production d'énergie  3. Tensions du territoire

## Slide 9
Source : OREGES – INSEE - consommation d'énergie finale corrigée du climat
A.1. Evolution des consommations énergétiques 2000-2010
Notes: Remarques :
Consommation stable
Efficacité énergétique globale en amélioration car +10,1% population et +18,9% emplois

## Slide 10
Sources : OREGES, BG
Consommation globale : 6 100 GWh
Part de chaque secteur d'activité :
  Résidentiel : 2 016 GWh
  Tertiaire : 1 023 GWh
  Transports de personnes: 1 295 GWh
  Transports de marchandises : 929 GWh
  Industrie : 771 GWh
  Agriculture : 66 GWh
3 GWh
Consommation d'énergie finale 2013 de chaque commune et répartition par secteurs d'activité
2.2 GWh
A.1. Consommation d'énergie en 2013
Consommation
Notes: Remarques
Sur MS :
bâtiment 50% = Résidentiel 33% + Tertiaire 17%
Transport (personnes et FRET) 36%
Sur Rhône Alpes:
Bâtiment 44% = résidentiel 31% + tertiaire 13%
Transport : 28%

## Slide 11
Caractéristiques de chaque EPCI
  Chautagne: Résidentiel
  Canton d'Albens: Transports + Résidentiel
  Agglomération du Lac du Bourget: Résidentiel + Tertiaire (Bâtiment) et transports
  Chambéry Métropole: Tous secteurs
  Cœur de Savoie: Transports + Résidentiel
A.1. Consommation d'énergie 2013
Consommation

## Slide 12
Sources : OREGES, BG
Intensité énergétique :
18,4 MWh/habitant-emploi
Intensité énergétique 2013
Consommations d'énergie finale
Nombre d'habitants + emplois
Sources : OREGES, INSEE, BG, Chambéry Métropole
A.1. Consommation d'énergie 2013
Consommation

## Slide 13
Sources : OREGES, INSEE
Intensité énergétique 2013 du secteur des transports
Les communes ayant la plus forte intensité énergétique sont celles traversées par les grands axes routiers et avec une densité d'emploi et de population faible.
La cartographie des flux de personnes et de marchandises met en relief la question du transit routier (personnes et FRET) sur lequel il y a peu d'informations, et qui trouble la mesure des consommations de ce secteur propres au territoire.
Source : Données sur le transit suite à l'enquête Cordon de Chambéry, 2007
Consommation globale
Consommation relative
A.1. Focus transports
Consommation

## Slide 14
En 2013, 340 GWh d'énergie renouvelable sont produits sur le territoire du SCoT Métropole Savoie.
Source : OREGES, ASDER, Chambéry Métropole, ville de Montmélian, BRGM, DDT73, PNR du massif des Bauges
Filière majoritaire : bois-énergie (57.2%)
Source : Données Région Rhône-Alpes – SRCAE
A.2. Production d'énergie renouvelable 2013
Production
Notes: 1ere ressource d’EnR : bois énergie

## Slide 15
Sources des données : OREGES, ASDER, Chambéry Métropole, ville de Montmélian, BRGM, DDT73, PNR du massif des Bauges, BG
Cartographie pédagogique des installations remarquables de production d'énergies renouvelables du territoire de Métropole Savoie
Part EnR locale :
6,9 %
(14,8% pour Rhône Alpes – SRCAE - 2005)
A.2. Production d'énergie renouvelable 2013
Part EnR importée :
7,0 %
( 5,6 % pour Rhône Alpes – SRCAE - 2005)
Part EnR globale :
13,9 %
(20,4% pour Rhône Alpes – SRCAE - 2005)
Production
Notes: Production d’énergie à partir d’EnR à l’échelle du SCoT :
- production d’électricité : 22%
- production d’énergie thermique : 78%
410 emplois directs liés à la production d’EnR locale

## Slide 16
A.2. Production d'énergie renouvelable 2013
Entre 20 et 23 % - Objectif européen
Entre 23 et 29 % - Objectif national
Supérieur à 29 % - Objectif régional
6 communes ont atteint ou dépassé les objectifs européens > 20%
16 communes ont atteint ou dépassé les objectifs français > 23%
8 communes ont atteint ou dépassé les objectifs régionaux > 29%
Toutes les communes qui ont atteint les objectifs ont une production EnR locale forte (beaucoup d'installations)
13
Production
Notes: Les communes de plaine et bord du lac ont une dominante d’EnR importée

## Slide 17
Source : OREGES, BG
87,1%
Part de la consommation d'énergie thermique et électrique non renouvelable
14
A.3. Dépendance aux énergies fossiles et fissiles
Dépendance aux énergies fossiles et fissiles 2013
Tensions
Notes: Mode de calcul de l'indicateur : part des consommations thermiques fossiles et part non renouvelable du réseau électrique

## Slide 18
Concentrations annuelles en NO2
Concentrations annuelles en PM10
Oxydes d'azote (NOx):
  Origines : Combustion fossile
  Impacts : risques respiratoires / climat
Particules fines (PM10) :
  Origines : transport diesel et usure/ industrie / combustion bois, fioul, charbon
  Impacts : risques respiratoires / climat
Sources : Air Rhône Alpes 2012, BG
A.3. Qualité de l'air
Tension
Notes: Sensibilité élevé sur les axes de transport: enjeu fort sur le transport de transit
Principaux émetteurs sur MS de :
- PM10 : production d’énergies décentralisées – chauffage du secteur résidentiel et tertiaire
- NOx : transport
La répartition des émissions de polluants à l’échelle de la région est sensiblement la même que celle du territoire

## Slide 19
Source : SDES, Indice de Continuité de Flux
Qualité de l'approvisionnement électrique
Source : RTE
Postes de transformation THT
Sources : Géorhonealpes, GrDF
Réseau de transport de gaz et communes desservies en gaz sur le territoire de Métropole Savoie
A.3. Approvisionnement en électricité et gaz
Tension
Notes: Gaz : 42 communes du SCoT sont connectés au réseau de distribution gaz
RTE : Projet Savoie Piémont : mise en place d’une nouvelle ligne électrique souterraine à partir de Sainte Hélène du lac jusqu’au tunnel du Fréjus (17 communes du SCoT sont concernés par l’aire d’étude du trajet) - à priori enfouissement de la future ligne le long de l’autoroute…

## Slide 20: B. Gisements d'économies d'énergies Gisements d’énergies renouvelables C. Eléments de choix des scénarios énergétiques
Périmètre élargi

## Slide 21
B. Gisement d'économies d'énergie
Méthodologie (en cours de validation par le CoPil)
RESIDENTIEL
TERTIAIRE
INDUSTRIE
AGRICULTURE
TRANSPORT LOCAL DE PERSONNES
TRANSPORT LOCAL DE MARCHANDISES
Rénovation du parc
Réduction de la consommation d'électricité
Amélioration des rendements (chaudière)
Rénovation du parc
Réduction de la consommation d'électricité
Amélioration des rendements (chaud et froid)
Amélioration de l'éclairage (dont éclairage public)
Régulation
Potentiel de réduction maximal défini dans le SRCAE Rhône-Alpes pour 2020:
  Industrie : réduction de 22.4 %
  Agriculture : réduction de 38.1 %
  Transport : réduction de 40 %
Modification de la part modale
Télétravail
Covoiturage
Renouvellement des véhicules
GISEMENT GLOBAL D'ECONOMIES D'ENERGIE
Hypothèses SRCAE
Hypothèses MS - BG
TRANSIT
Création de plateformes logistiques (relais véhicules électriques)
Renouvellement des véhicules
Notes: Texte en gras: gisement le plus important

## Slide 22
Etat Actuel
Economies potentielles
Gisement net
N.B. : Boulier - méthode de représentation mise en œuvre par l'ADEME et MS dans le cadre des expériences AEU / PLU
B. Gisements d'économies d'énergie
Synthèse

## Slide 23
B. Ressources renouvelables considérées

## Slide 24
GISEMENT BRUT
GISEMENT NET
Contraintes prises en compte :
Disponibilité et équipement des toitures (réserves techniques, ombres portées, …)
Affectation des bâtiments et statuts d'occupation
Capacité économique des ménages
Potentiel de valorisation :
Solaire thermique :
 48,3 GWh
Solaire photovoltaïque :
 141,8 GWh
Source : Potentiel de développement de l'énergie solaire thermique et de l'énergie solaire photovoltaïque, DDT Savoie / Axenne, mai 2011
B. Focus : Ressource solaire

## Slide 25
Source des données : CISALB (couche bathymétrie)
 Gisement non quantifiable, mais grande opportunité au niveau du Lac du Bourget car il y a des besoins de froid à proximité
Développement d'Aix bord du Lac
Triangle Sud : Savoie Technolac / La Motte Servolex / Le Bourget du Lac
GISEMENT NET
Lac du Bourget
Lac de la Thuile
Lac de Carouge
GISEMENT BRUT
Lac de Saint André
Lac de Ste-Hélène
Lac de Chamousset
Lac de Laissaud
Lac de Barrouchat
Lac de Ste-Clair
B. Focus : Hydrothermie

## Slide 26
B. Focus : Eaux usées
STEP Aix-les-Bains :
Potentiel énergétique valorisé au niveau de la piscine
STEP Chambéry :
9 500 MWh/an
Raccordement des conduites d'eaux épurées du Bourget-du-Lac
Pas de quantification de l'énergie récupérable mais ressource importante pour Savoie Technolac – étude en cours
STEP d'Aix-les-Bains
90 000 équivalents habitants
STEP de Chambéry Métropole
260 000 équivalents habitants
Raccordement des conduites d'évacuation de Chambéry et Aix-les-Bains
GISEMENT BRUT
GISEMENT NET

## Slide 27
 Le potentiel de production annuelle géothermique d'ici à 2020 est de 43,3 GWh (extrapolation de la méthode SRCAE).
GISEMENT BRUT
GISEMENT NET
B. Focus - Sondes géothermiques

## Slide 28
Gisement net quantifiable
Gisement net non quantifiable, mais non négligeable
Gisement non mobilisable (limite infrastructures)
B. Gisements en énergies renouvelables
Synthèse

## Slide 29
Gisement net nul dans" l'état technique actuel"
Etat Actuel
Potentiel développement EnR
Gisement net
B. Gisements en énergies renouvelables
Synthèse
Notes: Sur boulier pas hydrothermie lac

## Slide 30
7% de production EnR dans la consommation
25% de production EnR dans la consommation
422 GWh
6 100 GWh
3 947GWh
1 054 GWh
Gisement EnR non quantifié
Gisement EnR quantifié
Gisement d'économies d'énergie
2 153 GWh
6 100 GWh
B. Synthèse des gisements

## Slide 31
C. Eléments de choix des scénarios énergétiques

## Slide 32
C. Eléments de choix des scénarios énergétiques

## Slide 34
Phase 3 et 4 (en cours ) : déclinaison d’une politique énergétique, selon la démarche négawatt :
Conformément aux attentes du COPIL, l’objectif est de tendre vers un scénario volontaire mais en modulant les puissances à atteindre par typologies d’énergies.
Spatialisation pour préciser les possibles actions centralisées.
La production centralisée géolocalisée sera croisée avec les projets en cours sur le territoire et les pôles préférentiels
Mise en relation des actions (cartographiées par cibles : entreprises, ménages, collectivités) avec les projets du SCoT (cf cartes suivantes).
Constitution d’un groupe de travail regroupant des membres du COPIL et du GEREF sur le thème : politique énergétique – identité / attractivité du territoire
Contact avec la Ville de Genève pour une boucle d’eau froide depuis le lac du Bourget.
Notes: Démarche négawatt : sobriété, efficacité, renouvelables

## Slide 35
Croisement des analyses de gisements : aide à la définition de la politique énergétique
Géothermie sur nappe
Géothermie sur sonde verticale
Notes: Carte de droite : en vert zone à fort potentiel pour la géothermie à sonde verticale, existe aussi la carte pour la géothermie sur nappe

## Slide 36
MERCI
DE
VOTRE ECOUTE