## Slide 1: Présentation générale d’une installation de luge sur rails

## Slide 2: Vue d’ensemble d’une installation

## Slide 3
L’installation est une boucle fermée et constituée des éléments suivants:
Un remonte-luges, éventuellement une station de déviation
Une gare aval (tension) et une gare amont ( motrice)
Un quai d’embarquement, un quai de débarquement
Un garage à luges
Le poste de pilotage
La piste de descente
Les luges

## Slide 4
Installation à câble,
Les luges sont reliées au câble par une pince et transportées à une vitesse de 2m/s, elle « accrochent » le câble par gravité
Pas de limite de pente, des déviations angulaires sont possibles avec une station intermédiaire

## Slide 5: ⦿ Un génie civil
⦿ Une tension sur lorry

## Slide 6
⦿ Un génie civil
⦿ Une station motrice
⦿ Un contrôle avant descente

## Slide 9: Un garage à luges
Cyclage et décyclage des luges simple et rapide par palan motorisé

## Slide 10
Tubes extérieurs inox de roulement et guidage
Tubes intérieurs inox de freinage
Lame centrale de ralentissement ( alu ou cuivre)

## Slide 13: 2ème partie: le projet de Super Besse

## Slide 15
⦿ La dénivelée: 130 m
⦿ La pente moyenne du remonte-luges: 26%
⦿ La longueur du remonte-luge: 500 m
⦿ La longueur de la descente: 1 300 m
⦿ Une boucle de 1 800 m